Lampe de signalisation personnalisable et IO-Link

Cette lampe de signalisation innovante est une alternative puissante aux lampes traditionnelles à plusieurs segments. En effet, un seul segment d’éclairage, très visible à LED, permet l’affichage de plusieurs couleurs au choix et elle bénéficie aussi de trois modes de fonctionnement différents qui permettent à l’utilisateur une flexibilité optimale.

En mode RGB, dès la sortie du stock, elle peut être utilisée jusqu’à 7 couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune et blanc) avec uniquement 3 sorties TOR de l’automate.

En mode ON/OFF, la fonction de chaque pin sera configurée via IO-Link pour un pilotage avec 3 sorties TOR de l’automate.

Enfin en mode IO-Link, la flexibilité d’utilisation est maximale car les sept couleurs, le générateur de signaux acoustique et le bouton-poussoir peuvent être commandés à volonté et le paramétrage (modes de clignotement, mélodies etc.) peut être modifié à tout moment via le système de contrôle-commande.

- Bonne visibilité même dans un environnement fortement éclairé.

- Montage simple à l’aide d’un écrou de fixation M30.

- Klaxon fort de signalisation (90 dB), mélodies à sélectionner.

- Haute protection, même avec klaxon de signalisation.

- Approprié pour les zones humides.

Cliquez ici pour télécharger une fiche technique pour illustration

Et pour aller plus loin, un petit tuto : cliquez ici

Contact clients :	Contact presse :

ifm electronic	ifm electronic

Tél. : 09 70 15 30 01 	Florence Coquet (chargée de

Fax : 08 20 22 22 04 	Communication)

e-mail : info.fr@ifm-electronic.com 	Savoie Technolac – BP 70226

73374 Le Bourget-du-Lac cedex

e-mail : florence.coquet@ifm.com